ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Прутского сельсовета

от  31.10.2017 № 46

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края

на период 2017 – 2034 года

Оглавление

| 1. | Паспорт программы…………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………. | 6 |
| 2.1. | Основные показатели системы теплоснабжения…………………….. | 7 |
| 2.2. | Основные показатели системы водоснабжения……………………… | 8 |
| 2.3. | Основные показатели системы водоотведения………………………. | 13 |
| 2.4. | Основные показатели электроснабжения…………………………….. | 14 |
| 2.5. | Основные показатели системы газоснабжения………………………. | 15 |
| 2.6. | Основные показатели системы утилизации ТБО…………………….. | 16 |
| 2.7. | Общие проблемы коммунальной инфраструктуры П Прутского сельсовета Павловского района………………………. | 17 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………. | 17 |
| 3.1. | Перспективы развития муниципального образования……………….. | 17 |
| 3.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………… | 21 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………………………………………………… | 21 |
| 5. | Источники инвестиций и доступность программы для населения………….. | 23 |
| 6. | Управление программой……………………………………………….. | 31 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края на период 2017 – 2034 года»  - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования  Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края,  утверждённым решением Собрания депутатов Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края  (далее – Генеральный план).

1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края на период 2017– 2034 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Минрегиона Российской Федерации от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». Программа социально-экономического развития муниципального образования Павловский район на период до 2017 года. Программа социально-экономического развития Прутского сельсовета Павловского района до 2017 года. Генеральный план Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Прутского сельсовета Павловского района. |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Прутского сельсовета Павловского района |
| Исполнители Программы: | Администрация Прутского сельсовета Павловского района, организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: 1) электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; холодное водоснабжение и водоотведение; обращения твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО). |
| Цель Программы: | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО. Улучшение экологической ситуации на территории города. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Прутского сельсовета Павловского района, которое обеспечивается: 1) повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 2) эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата; 3) модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 4) использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; 5) улучшением экологической ситуации на территории Прутского сельсовета Павловского района. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; целевые показатели потребления населением Прутского сельсовета Павловского района по видам коммунальных ресурсов; показатели воздействия на окружающую среду; показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Срок реализации Программы: | До 2034 года: 1 этап (10 лет) с 2017года до 2027 года; 2 этап (7 лет) с 2027года до 2034 года. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования, в т.ч.: |
|  | Год | В ценах 2017 года (тыс. руб.) |  |
|  | 2017 | 5,0 |  |
|  | 2018 | 5,0 |  |
|  | 2019 | 5,0 |  |
|  | 2020 | 50 |  |
|  | 2021 | 5,0 |  |
|  | 2022-2034 | 12250,00 |  |
|  | ИТОГО | 12275,00 |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: 1) собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления); 2) бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; 3) средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Прутского сельсовета Павловского района обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Водоотведение частичное, горячее водоснабжение отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в таблице 2.1

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования. Предприятия формы собственности ОАО, ООО, СПК используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица 2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «МРКС Сибири» - «Алтайэнерго» | Собственное оборудование, муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Прутские коммунальные сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | «ООО «Прутские коммунальные сети» | муниципальное имущество | Прямые договоры | Прямые договоры |
| Водоотведение | «ООО «Прутские коммунальные сети» | муниципальное имущество | Прямые договоры | Прямые договоры |
| Газоснабжение | ОАО «Новосибирскрегионгаз» | Собственное имущество | Прямые договоры | Прямые договоры |
| Сбор и утилизация ТБО | «ООО «Прутские коммунальные сети» | муниципальное имущество | Прямые договоры | Прямые договоры |

Муниципальное образование Прутской сельсовет  Павловского района (далее - сельское поселение) входит в состав муниципального образования «Павловский район» Алтайского края.

Посёлок Прутской  является административным центром. В состав муниципального образования входят  населенные пункты: п. Нагорный и                с. Харьково.

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Прутской сельсовет. Котельная   обслуживаются ООО «Прутские коммунальные сети», которая  отапливают здания социальной сферы сельского поселения, микрорайон Северный. Основным видом топлива на котельной является природный газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая.

В сельском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Прутском сельсовете по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению  соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения  на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения:

1) низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

2) высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

3) поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования достаточно высок,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

4) низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

2.2. Основные показатели системы водоснабжения

ООО «Прутские коммунальные сети», эксплуатирующие систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций сельского поселения. Приборы учета установлены.

В 2014 году система водоснабжения сельского поселения имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Показатели системы централизованного водоснабжения:

Таблица № 2.2.1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовой подъем воды | Тыс.м3/год | 92,284 |
| Подача в сеть | Тыс.м3/год | 92,284 |
| Реализация воды | Тыс.м3/год | 89,349 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 9,09 |
| Количество водозаборов | ед. | 2 |
| Общая протяженность сетей | км | 21,76 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 8,0 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | н/д |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 3 |
| Количество водонапорных башен | ед.\м3 | 3 |
| Количество резервуаров | ед.\м3 | - |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 3193 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут. чел. | 130-230 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 100 |

На территории Прутского сельсовета для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 7 артезианских скважин. Сведения по скважинам приведены в таблице 2.2.2

Характеристика скважин   Прутского сельсовета

Таблица 2.2.2

| № п/п | Расположение источника водоснабжения | Адрес (ориентиры)скважины | Вид источника водоснабжения | № скважины | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18 ̒48" 83°13 ̒22" | Артезианская скважина(1шт.) | 156/90 | 1990 |
| 2 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18̒43" 83°13̒15" | Артезианская скважина(1шт.) | 153/90 | 1990 |
| 3 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18̒46" 83°13̒12" | Артезианская скважина(1шт.) | АБ-111/86 | 1986 |
| 4 | п.Прутской, юго-восточная окраина | 53°18̒38" 83°14̒50" | Артезианская скважина(1шт.) | 60-81 | 1982 |
| 5 | п.Прутской, центр | 53°18̒38" 83°14̒50" | Артезианская скважина(1шт.) | 176/91 | 1992 |
| 6 | п.Прутской, юго-восточная окраина | 53°18̒35" | Артезианская скважина(1шт.) | 1-4851 | 1970 |
| 7 | п.Нагорный |  | Артезианская скважина(1шт.) | без номера | 1988 |

Величина перспективного водопотребления на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды на перспективу до 2034 г. составляет всего 101,535 тыс.м3/год.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Прутского сельсовета изношенность водопроводных сетей, имеющие износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

Общая протяженность водопроводных сетей  Прутского сельсовета составляет 21,76 км.

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения сельского поселения частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на расчетный срок составляет 544,2 м3/сут.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 2.2.3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2.2.3

| Степень благоустройства | Проектные расходы |
| --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| П. Прутской |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 3123 | 130 | 200 |
| Неучтенные расходы | 9% |  | 18,1 | 21,5 |
| Производственная зона | 10% |  | 17,1 | 20,5 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 79,8 | 280 |
| Итого |  | 3193 | 245 | 522 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Основные показатели потребления воды на содержание скота

Таблица 2.2.4

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | Крупный рогатый скот | голов | 200 | 55 | 11,0 |
| 2 | Свиньи | голов | 150 | 25 | 3,75 |
| 3 | Овцы, козы | голов | 48 | 5 | 0,2 |
| 4 | Птица | голов | 1480 | 1,5 | 2,2 |
|  | Итого |  |  |  | 17,5 |

Для обеспечения поселка системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

Описание технологических зон водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды 7 артезианских скважин, расположенных на территории муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный .Вода при помощи насосов подаётся в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Водопроводные сети всех источников водоснабжения тупиковые .

Применяемая система водоснабжения села –башенная. Надёжная работа системы в автоматическом режиме, прежде всего, зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования всех элементов системы: скважина, погружной насос, водонапорная башня, трубопровод, санитарно-технические приборы потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы .

Режим водопотребления в селе характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к ненормальному режиму работы насоса с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением.

На такие режимы работы и насосы, и сеть водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко возрастает потребление электроэнергии. Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос всегда работает в расчётном, наиболее выгодном и правильном режиме.

Водонапорная башня в системе выполняет различные функции:

За счёт столба воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. В результате потребитель получает бесперебойно и с постоянным расчётным напором.

Создавая постоянное давление в сети, башня обеспечивает работу насоса в постоянном режиме, с расчётной подачей и давлением при резко неравномерном расходе воды потребителями.

При малом потреблении насос работает на башню, при большом к подаче насоса добавляется поток воды из башни.

В башне сохраняется нерасходуемый запас воды на случай пожара или аварии.

В башне размещается регулируемый объём воды, который определяется действием автоматики и определяет периодичность включения насоса.

В башне размещается регулируемый объём воды, который необходим в случае, когда производительность насоса меньше, чем максимальный часовой расход водопотребления.

В эксплуатационном отношении подобные схемы водоснабжения являются простыми, экономичными и надёжными.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям замена старой водонапорной башни на новую.

2.3. Основные показатели системы водоотведения

Структура системы водоотведения

В настоящее время в муниципальном образовании п. Прутской имеется централизованная канализация, которая охватывает часть рассматриваемой территории (в основном, районы с многоэтажной жилой застройкой, а также объекты социально-культурной сферы, прочие организации).

Протяжённость сетей канализации в п.Прутской составляет 6,7км.

Сточные воды от потребителей по самотечным канализационным сетям поступают в канализационную насосную станцию КНС №12, затем перекачивается в КНС №13, далее по напорному коллектору через песколовки, отстойники на поля фильтрации которые состоят из 2 карт.

Описание существующих канализационных очистных сооружений

Общее количество очистных сооружении , действующих на территории муниципального образования п.Прутской 1 , основная информация представлена в табл. 1

Таблица 1. Сведения об очистных сооружениях п.Прутской

| №п/п | Наименование МО | состояние | Год ввода | Сведения об установленном оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской | рабочее | 1984 | отстойник –производительностью 200м3 /час |
| 2 | п.Прутской | рабочее | 1984 | песколовка –производительностью 200м3 /час |

В настоящее время очистные сооружения на территории муниципального образования п.Прутской находятся в рабочем состоянии.

Очистка бытовых и производственных сточных вод, производится на очистных сооружениях с проектной производительностью 200м3 /час. Состав очистных сооружений:

- отстойник;

-песколовка;

-карты(2шт).

Общее количество сточных вод, поступающих на поселковые очистные сооружения канализации, по отчётным данным за 2016год составляет -30,38м3 /год.

Качество очистки считается недостаточно очищенным.

Описание технологических зон водоотведения

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от предприятий муниципального образования п.Прутской отводятся самотечными линиями на канализационные насосные станции (2шт), а затем поступают на очистные сооружения п.Прутской. С целью повышения экологической безопасности на территории муниципального образования п.Прутской необходимо поддерживать в полностью рабочем состоянии существующие очистные сооружения.

На территории п.Прутской расположены 2 канализационные насосные станции.

Центральная канализация имеется в домах, расположенных на ул.Советская; ул.Набережная; ул.Школьная; ул.Центральная; ул.Мира; м-н «Северный»и один дом ул.Полевая.

Сточные воды от канализованной жилой застройки отводятся самотечными сетями на канализационную насосную станцию (КНС-12) и потом  на КНС-13.

При помощи насосов стоки перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации.

Существующие сети находятся в удовлетворительном состоянии .Общая протяжённость сетей 6,7км.

Материал труб канализационной сети - чугун. Процент износа канализационных сетей -60%.

Население, проживающее в районах не канализованной  жилой застройки, пользуется выгребными ямами.

Сливная станция для приёма жидких отбросов от не канализованной застройки в посёлке отсутствует.

Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

В настоящее время система утилизации осадка сточных вод не функционирует.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяжённость сетей 6,7км. Существующие сети находятся как в удовлетворительном, так и в неудовлетворительном состоянии.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,утверждённых приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.199г.

Таблица 2. Описание канализационных сетей

| №п/п | Наименование участка | Ввод в эксплуатацию | Материал | Длина, км | Диаметр,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской | 1984 | чугун | 0,7 | Ø150 |
| 2 | п.Прутской | 1984 | чугун | 6,0 | Ø100 |

Оценка безопасности и надёжности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия муниципального образования п.Прутской.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надёжности работы канализационных сетей и сооружений.

Под надёжностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения.В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности: в настоящее время износ канализационных сетей муниципального образования п.Прутской составляет 60%.

Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных ремонтов канализационных сетей.

При оценке надёжности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода;

- диаметр трубопровода (толщина стенок);

- нарушения в стыках трубопроводов;

- дефекты внутренней поверхности;

- засоры, препятствия;

- нарушение герметичности;

- деформация трубы;

- глубина заложения труб;

- состояние грунтов вокруг трубопровода;

- наличие(отсутствие)подземных вод;

- интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учётом двух основных условий:

1.Минимального ущерба (материального, экологического, социального)в случае аварийной ситуации, например , отказа участка водоотводящей сети;

2.Увеличение срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Для участков трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надёжным и современным материалом является, полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки прирезком изменения давления в трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы  и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50лет и более.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надёжность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надёжного энергоснабжения.

Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Сточные воды по системе трубопроводов системы канализации отводятся от жилой и общественной застройки и частично без очистки сбрасываются на рельеф и в поверхностные воды, что создаёт большую угрозу экологической обстановке муниципального образования.п. Прутской.

Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне инегативное воздействие на состояние водоёмов. При этом на полную или частичную очистку водных объектов зачастую требуются многолетние усилия, а также значительные финансовые вложения.

Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение представлено только в п.Прутской, в районах многоэтажной жилой застройки и частично по улицам. Остальная территория является, неохваченной централизованной системой водоотведения и там находятся выгребные ямы.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

Перчень основных технических и технологических проблем в системе водоотведения муниципального образования п.Прутской представлен ниже:

1.Постоянные подпоры в системе водоотведения в связи с тем, что нет горячего водоснабжения.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо в летний период промывать и прочищать систему водоотведения.

2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

2.1Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год).

Баланс водоотведения по муниципальному образованию п.Прутской и п.Нагорный представлен в табл.3.

| №п/п | Наименование показателя | 2014г. (факт) | 2015г. (факт) | 2016г (факт) | 2017г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |
| 2 | Собственные нужды, тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3 | Получено от потребителей, тыс.м3 в.т.ч | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |
| 3.1 | население | 24,19 | 24,01 | 24,78 | 26,84 |
| 3.2 | бюджетные организации | 4,09 | 4,03 | 4,12 | 4,03 |
| 3.3 | прочие потребители | 1,20 | 0,43 | 0,43 | 1,0 |
| 3.4 | собственное потребление | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,48 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |

Рис.1.Структура водоотведения муниципального образования п.Прутской

Население составляет-81,5%; бюджет -13,6%; прчие-3,5%; собственное потребление-1,4%.

2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений

В муниципальном образовании п.Прутской отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются естественным путём.

2.3. Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод на территории муниципального образования п.Прутской ведётся  по приборам учёта воды у кого есть водоотведение и составляет -98,6%.

Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды .

В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»от 07.12.2012г. должно осуществляться развитие коммерческого учёта сточных вод.

2.4.Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс водоотведения по муниципальному образованию п.Прутской и п.Нагорный представлен в табл.4.

| №п/п | Наименование показателя | 2014г. (факт) | 2015г. (факт) | 2016г (факт) | 2017г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |
| 2 | Собственные нужды, тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3 | Получено от потребителей, тыс.м3 в.т.ч | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |
| 3.1 | население | 24,19 | 24,01 | 24,78 | 26,84 |
| 3.2 | бюджетные организации | 4,09 | 4,03 | 4,12 | 4,03 |
| 3.3 | прочие потребители | 1,20 | 0,43 | 0,43 | 1,0 |
| 3.4 | собственное потребление | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,48 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | 29,90 | 29,47 | 30,38 | 32,35 |

Рис.2.Объём сточных вод за период 2014-2017гг.,тыс.м3  /год

2.5.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

На территории муниципального образования п.Прутской функционируют очистные сооружения ,проектной производительностью 144м3 /час.

Таблица 5. Сведения  о резервах производственной мощности системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | п.Прутской |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 3,456 |
| 2 | Фактическая пропускная способность очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 0,108 |
| 3 | Резерв пропускной способности очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 3,348 |

3.Перспективные расчётные расходы сточных вод

3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод(годовое, среднесуточное)

Сведения о базовом уровне водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод .

Таблица 6. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

| №п/п | Наименование водопотребителей | Среднесуточный расход м3 /сут | Годовой расход ,тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом и канализацией | 73,53 | 26,84 |
| 2 | прочие потребители | 15,10 | 5,51 |
|  | Итого | 88,63 | 32,35 |

В связи с прогнозируемым увеличением суточных расходов воды населением, проживающих в домах с водопроводом и канализацией, вызванным повышением качества жизни, суточные расходы сточных вод также увеличатся.

3.2.Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организации, осуществляющей водоотведение

Территориально сброс сточных вод осуществляется в п.Прутской .

Таблица 7. Расход сточных вод по п.Прутской

| №п/п | Населённый пункт | Среднесуточный расход сточных вод, м3 /сут | Годовой расход сточных вод, тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Прутской | 88,63 | 32,35 |

3.3.Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод

На территории муниципального образования п.Прутской в настоящее время функционируют очистные сооружения биологической очистки в п.Прутской, имеющие достаточный резерв мощности.

4.предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

4.1.Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

На расчётный срок Схемы водоотведения  планируется новое строительство объектов системы водоотведения.(разработка проектной документации, строительство).

4.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

Схемой водоотведения п.Прутской предусматриваются мероприятия по реконструкции действующих объектов для обеспечения трпаспортировки и очистки перспективного увеличения сточных вод .

Таблица.8.План мероприятий по реконструкции действующих объектов систем водоотведения

| №п/п | Мероприятие | срок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена фекального насоса ФГ 144/46 | 2018г |

4.3.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

На расчётный срок Схемы водоотведения не планируются к выводу из эксплуатации объекты систем водоотведения.

5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

5.1.Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству канализационных сетях

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети,  обеспечивающих транспортировку перспективного увеличения объёма вод  отсутствуют.

5.2.Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетей, для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объёма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную. комплексную или производственную застройку отсутствуют.

5.3.Сведения о новом строительстве и реконструкции канализационных сетей, насосных станций

На расчётный срок Схемы водоотведения планируется проведение мероприятий

Таблица 9. План мероприятий

| №п/п | Мероприятие | Срок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2031гг |

5.4.сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В течении рассматриваемого периода ожидается проектирование и устройство систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

5.5.Сведения о развитии системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с законодательством. Способ учёта сточных вод потребителей составляет-98,6% по счётчикам.

6.0. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо поддерживать в рабочем состоянии очистные сооружения. Постоянно проводить текущие ремонты .

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии сметными нормативами, утверждённую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства по видам капитального строительства и видам работ

На расчётный срок схемы водоснабжения муниципального образования п.Прутской  согласно генерального плана планируется разработка проектной документации, строительство канализационных сетей  2017-2031гг. Реконструкция объектов систем централизованного водоотведения выполняется силами ООО «Прутские коммунальные сети».

8. Цены и тарифы в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пяти лет приведена в табл.15

Таблица 15. Динамика тарифов на водоснабжение, действующих на территории МО Шаховской сельсовет ( НДС не облагается)

| года | 2013 г. | 2014 г. | 2015г | 2016г | 2017 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | ср.30,35 | ср.32,22 | ср.33,53 | ср.34,82 | ср.36,15 |
| % роста | 4,3 | 6,2 | 4,4 | 3,8 | 3,8 |

Рис. 15. Динамика тарифов на водоснабжение.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме водоснабжения  только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10. Решение об определении единой   организации по оказанию услуг по водоотведению.

В качестве единой   организации по оказанию услуг по водоотведению определяется Общество с ограниченной ответственностью "Прутские коммунальные сети"

Раздел 11. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.